Проект планировки территории 292 квартала, ограниченного ул.Суворова, ул.Архангельской, ул.Белинского, ул.Первомайской

в Заягорбском районе г.Череповца

Основная часть

133-ПЗ

Проект планировки разработан ООО «Жилстройзаказчик» в соответствии с Генеральным планом города Череповца, а также Правилами землепользования и застройки города Череповца.

Основанием для внесения изменений является Постановление Мэрии г. Череповца №1028 от  18.03.2019 года о подготовке документации по планировке территории 292 квартала, ограниченного ул.Суворова, ул.Архангельской, ул.Белинского, ул.Первомайской в Заягорбском районе г.Череповца.

1. Сведения о целях и задачах документации по планировке территории.

Проект планировки разработан в отношении существующего элемента планировочной единицы города - 292 квартала, ограниченного улицами: ул.Архангельская, ул.Суворова, ул.Белинского и ул.Первомайской.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для определения характеристик и очередности развития данной территории:

- строительство и дальнейшая эксплуатация жилых домов;

-  развитие инженерной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями и действующими градостроительными, противопожарными и санитарными нормативами;

- совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения;

- организация основных транспортно-пешеходных связей, благоустройство территории, а так же исключение пересечений земельных участков в данном планировочном элементе.

Границы и размер земельных участков определяются в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования город Череповец, утвержденных  решением Череповецкой городской Думой от 29.06.2010г.  №132 (с изменениями).

Проект планировки территории 292 квартала г.Череповца  состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территории (часть 9 статьи 42 Градостроительного Кодекса РФ ). Утвержденные в составе проекта планировки параметры планируемого развития элемента планировочной структуры определяют содержание проекта межевания.

2. Исходные данные для разработки проекта планировки и межевания

территории.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 20 марта 2011г. №41-ФЗ   «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;

- Генеральный план муниципального образования г.Череповец, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 28 ноября 2006 г. N 165 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думой от 29.06.2010г. №132 (с изменениями);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец";

- Кадастровый план территории;

- Данные государственного кадастра недвижимости.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (Изменение №1).

- СП  32.13330.2012 «Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП  59.13330.2012 «Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО "СтройГео" в 2015году, в  масштабе 1:500. Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:1000 и 1:2000 на бумажном и электронном носителе.

3. Характеристика планируемого развития территории.

3.1. Месторасположение участка

Квартал №292, в отношении которого разрабатывается проект планировки, расположен в Заягорбском районе г.Череповца, ограничен - ул.Первомайской, ул.Суворова, ул.Архангельской, ул.Белинского.

На данном участке объектов культурного наследия нет. Не предусматривается строительство  объектов местного  и регионального значения.

3.2. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное

зонирование территории

Большая часть территории квартала имеет сложившуюся структуру и сформирована в основном многоэтажными жилыми домами и домами средней  этажности. На пересечении улицы Первомайской и улицы Суворова, на участке с кадастровым номером 35:21:0202003:3681 ведется строительство комплекса жилых домов переменной этажности (10-16 этажей).

Въезды запроектированы с ул. Первомайской и ул. Суворова. Проезды и тротуары на территории проектируемого жилого комплекса имеют асфальтобетонное покрытие. Минимальная ширина проездов составляет 6-8 м, в местах пересечения тротуаров с проезжей частью устанавливаются пандусы для передвижения маломобильных групп населения.

В рамках благоустройства придомовой территории предусматривается устройство площадок для игр детей, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, для временной парковки автотранспорта. 10% машино-мест из проектируемых выделены для парковки автотранспорта инвалидов.

Нормативные площади площадок благоустройства для жилого дома были  рассчитаны согласно нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец». Принятое в проекте количество машино-мест в пределах придомовой территории соответствует требованиям Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец».

Площадь площадок для хозяйственных целей уменьшена в соответствии с п. 2.3.15 нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец».

Площадки для игр детей и для занятий физкультурой имеют набивное покрытие, площадка для отдыха взрослого населения – плиточное покрытие, хозплощадка – асфальтобетонное покрытие. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем посадки кустарников и устройства газонов.

Рядом расположено здание детской поликлиники №4, Макаринская роща с детскими и физкультурными площадками. Внутри квартала расположен детский сад. В  составе  каждого жилого дома  имеются  озелененные  территории  шаговой доступности, предполагающие в своем составе детские, спортивные и хозяйственные площадки.

Вдоль улицы Архангельской в жилых домах расположены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.

В составе квартала выделяются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны, в том числе:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);

зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);

- Общественно-деловые зоны, в том числе:

зона объектов здравоохранения (О-2);

зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (О-3);

- Зоны рекреационного назначения, в том числе:

зона скверов, парков, бульваров, садов  (Р-1)

3.3. Социально-экономическое  развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда.

Новое жилищное строительство в объеме 59,2 тыс. кв. м (многоэтажные жилые дома);

Расчетная численность населения планируемых жилых домов составит 1869 чел.

Средняя жилищная обеспеченность - 32 кв. м на человека.

Средняя этажность застройки -10-16 этажей

Параметры планируемого жилищного строительства

| № по г/п | Наименование | Показатели на 1 дом/все дома | Кол-во | Расчетная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь дома,м2 | Площадь застройки дома, м2 | Строительный объем,м3 |  |  |
| 11 | Многоквартирные жилые дома | 21517,6 | 2499,6 | 115036,8 | 2 | 878 |
| 22, 23 | Многоквартирные жилые дома | 37729,5 | 5713,3 | 216599,4 | 4 | 991 |
| 24 | Встроенные помещения общественного назначения | 1735,3 | - | - | 3 | - |
| 7 | Офис | 55,7 | - | - | 1 | - |
| 27 | Здание по предоставлению коммунальных услуг | 178,0 | 237,0 | 2130,0 | 1 | - |

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой:

электроснабжением, централизованным теплоснабжением , связью,

водоснабжением и водоотведением 	-100,0%

Коэффициент застройки участка - 0.22,

Коэффициент застройки квартала - 0.12,

Коэффициент плотности застройки квартала -0.8,

Процент озеленения участка -13 %.

Мероприятия по развитию учреждений и объектов обслуживания.

Перечень  объектов  культурно-бытового  обслуживания  населения,  предлагаемых  к размещению на проектируемой территории:

1. Магазин (1 эт.) - 3 объекта

2. Офис (1 эт.) -2 объекта

3. Коммунально-бытовое обслуживание (3 эт.) -1 объект

Обеспеченность парковочными местами.

В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец" для каждого дома запроектированы машиноместа из расчета 2 кв.метра на 1 человека. Количество машиномест составит - 275.

Расчет машино-мест был произведен на стадии планировочной организации земельного участка.

Расчет мусороудаления.

Расчет площадок мусороудаления был произведен на стадии планировочной организации земельного участка. На территории жилого комплекса будет установлено 10 мусороконтейнеров.

4. Развитие транспортной инфраструктуры

Необходимое развитие улично-дорожной сети:

- строительство проездов, подъездов к жилым домам, общественно-бытовым зданиям, а также к инженерным объектам.

- организация благоустроенных пешеходных зон, аллей и тротуаров и зон отдыха.

При проектировании предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой , обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Транспортная сеть представляет собой систему улиц, проездов, стоянок распланирована таким образом, чтобы обеспечить подъезд к каждому зданию.

Формирование  транспортно-планировочного  каркаса  территории,  представленного магистральными  улицами  общегородского, районного и местного  значения:

ул.Суворова – ширина в красных линиях 25м, проезжей части – 9м; тротуаров –1.5м;

ул.Первомайская –  ширина  в  красных  линиях  45.6м, проезжей части – 6м; тротуаров – 2.2-3.6м (существующее положение); по проекту расширения выполненным ООО АПК "Проектжилстрой" - ширина в красных линиях 40м, проезжей части -14м, тротуаров -3м;

ул.Архангельская - ширина в красных линиях 165м, проезжей части – 15.5м; тротуаров –4-5.5м;

ул.Белинского –  ширина  в границах застройки 53.8м, проезжей части – 6.2м (существующее положение); по проекту расширения  ширина в красных линиях 60м, проезжей части -11.75м, тротуаров -4.5м;

4.1. Развитие  общественного  транспорта.

Общественный транспорт, представлен сложившимися маршрутами автобусов №8,38 .

Автобусные остановки организованы в виде заездных карманов вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения, вдоль улиц местного значения.

Созданы  системы  основных  пешеходных  направлений,  как  внутри квартала (пешеходные аллеи, тропинки),так и вдоль магистральных улиц в границах красных линий (тротуары).

Организованы  места  временного  хранения  автотранспорта: гостевых  стоянок  и приобъектных  стоянок  в  виде  открытых  площадок вдоль уширения проезжих частей улиц и внутренних проездов.

5.  Положение об очередности планируемого развития территории.

Реализация проекта планировки предполагается в несколько этапов, которые предусматривают следующие мероприятия:

1. Первый этап  - построен и введен в эксплуатацию шестнадцатиэтажный односекционного жилой дом № 2 по ул.Суворова. На данном этапе выполнено благоустройство придомовой территории ( строительство проездов, площадок, установка малых форм), строительство ТП с ДЭС, строительство въезда  на территорию со стороны ул.Суворова, подключение жилого дома к основным инженерным сетям. Разрешение на строительство №35-328000-64-2016.

2. Второй этап - построен и введен в эксплуатацию шестнадцатиэтажный односекционный жилой дом со встроенным помещением (офис) на первом этаже. На данном этапе выполнено благоустройство придомовой территории (строительство проездов, площадок, установка малых форм), подключение жилого дома к основным инженерным сетям. Разрешение на строительство №35-328000-26-2017.

3. Третий этап – построены и введены в эксплуатацию две секции четырехсекционного многоэтажного жилого дома переменной этажности (10-16 этажей) со встроенным магазином на первом этаже в 12 этажной секции вдоль ул.Суворова. На данном этапе выполнено благоустройство придомовой территории (строительство проездов, площадок, установка малых форм), подключение жилого дома к основным инженерным сетям. Ведется строительство оставшихся двух секций жилого дома третьего этапа, будет осуществлено благоустройство придомовой территории  (строительство проездов, площадок, установка малых форм), подключение жилого дома к основным инженерным сетям. Разрешение на строительство № 35-328000-23-2018 и № 35-328000-24-2018.

4. Четвертый этап - строительство пятисекционного многоэтажного жилого дома переменной этажности (10-16 этажей) со встроенным магазином на первых этажах в 14 и 16 этажных секциях. На данном этапе будет вестись строительство жилого дома, осуществляться благоустройство придомовой территории ( строительство проездов, площадок, установка малых форм), строительство ТП с ДЭС, подключение жилого дома к основным инженерным сетям. Разрешение на строительство №35-328000-65-2018 и № 35-328000-66-2018.

5. Пятый этап - строительство шестнадцатиэтажного односекционного жилого дома. На данном этапе будет вестись строительство жилого дома, осуществляться благоустройство придомовой территории ( строительство проездов, площадок, установка малых форм), подключение жилого дома к основным инженерным сетям.

Разрешение на строительство № 35-328000-29-2018.

6. Шестой этап - строительство  трехэтажного здания  для предоставления коммунальных услуг, подключение его к инженерным сетям, благоустройство территории.

7. Седьмой этап - строительство шестнадцатиэтажного жилого дома по адресу Суворова, 8. На данном этапе будет вестись строительство жилого дома, осуществляться благоустройство придомовой территории ( строительство проездов, площадок, установка малых форм), подключение жилого дома к основным инженерным сетям.

Разрешение на строительство № 35-328000-36-2018.

Основные технико-экономические показатели.

Существующие состояние.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 19,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | 13,8 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | 8,9 |
|  |  | % | 24 |
| 1.1.1.3 | среднеэтажная жилая застройка | га | 4,9 |
|  |  | % | 26 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | 2,0 |
|  |  | % | 38,0 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | 3.2 |
|  |  | % | 17,0 |
| 3 | Обеспеченность |  |  |
| 3. 1 | электроснабжением | % | 100,0 |
| 3. 2 | газоснабжением (централизованным) | % | 100,0 |
| 3. 3 | теплоснабжением (централизованным) | % | 100.0 |
| 3. 4 | связью | % | 100,0 |
| 3. 5 | водоснабжением (централизованным) | % | 100,0 |
| 3. 6 | водоотведением (централизованным) | % | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |
| 4.2.1 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1 |
| 4.2.2 | аптеки | объект | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |
| 4.4.1 | Библиотека | объект | 1 |
| 4.4.2 | Молодежный центр | объект | 1 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |
| 4.3.1 | магазины | объект | 4 |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |  |  |
| 4.4.1 | офисы | объект | 1 |
| 4.5 | Объекты общественного питания |  |  |
| 4.5.1 | кафе | объект | 1 |
| 5.0 | ОТДЫХ (рекреация) |  |  |
| 5.1 | парк | объект | 1 |

Основные технико-экономические показатели.

Новое строительство.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 19,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | 13,8 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | 4.2 |
|  |  | % | 22 |
| 1.2 | Коэффициент застройки квартала | % | 12 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1869 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 32 |
| 3.2. | Этажность застройки | этаж | 10-16 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 59,2 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | 59,2 |
|  |  | % |  |
|  |  | кол-во домов | 6 |
| 3.4 | Обеспеченность |  |  |
| 3.4.1 | электроснабжением | % | 100,0 |
| 3.4.2 | газоснабжением (централизованным) | % | 100,0 |
| 3.4.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | 100.0 |
| 3.4.4 | связью | % | 100,0 |
| 3.4.5 | водоснабжением (централизованным) | % | 100,0 |
| 3.4.6 | водоотведением (централизованным) | % | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | магазины | объект | 3 |
| 4.2 | Объекты административно-делового назначения |  |  |
| 4.2.1 | офисы | объект | 1 |
| 4.3 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Ед. | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| 6.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | 275 |