162602 г. Череповец ул. Социалистическая, 40 ИНН 3528065932 КПП 352801001 р/с 40702810271000000487 в филиале Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда к/сч. 30101810000000000722 БИК 041909722 тел. (8202) 20-58-77

Шифр 1287.1-ПМ.ОЧ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ квартала, ограниченного ул. Карла Либкнехта,

ул. Максима Горького, ул. Данилова,

ул. Розы Люксембург

ТОМ 1

Проект межевания территории

Основная часть

Череповец

2021 г.

162602 г. Череповец ул. Социалистическая, 40 ИНН 3528065932 КПП 352801001 р/с 40702810271000000487 в филиале Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда к/сч. 30101810000000000722 БИК 041909722 тел. (8202) 20-58-77

Шифр 1287.1-ПМ.ОЧ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ квартала, ограниченного ул. Карла Либкнехта,

ул. Максима Горького, ул. Данилова,

ул. Розы Люксембург

ТОМ 1

Проект межевания территории

Основная часть

| Генеральный директор | И.П. Белановский |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.П.Белановский |

Череповец

2021 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

| № тома, книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОМ 1 | 1287.1 – ПМ.ОЧ | Проект межевания территории. Основная часть |  |
| ТОМ 2 | 1287.1 – ПМ.ОЧ | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию |  |

Состав материалов основной части проекта МЕЖЕВАНИЯ (ТОМ 1)

| № | Наименование документа | Марка |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
|  | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. | Стр.7-23 |
| Графическая часть |
|  | Чертеж границ существующих элементов планировочной структуры. М 1:1000 | ПМ.ОЧ-1 |
|  | Чертеж красных линий, линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений. М 1:1000 | ПМ.ОЧ-2 |
|  | Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. М 1:1000 | ПМ.ОЧ-3 |
|  | Чертеж границ публичных сервитутов. М 1:1000 | ПМ.ОЧ-4 |
| Электронные материалы |
|  | Электронные материалы Том 1 в формате PDF | ПМ.ОЧ |
| Приложения |
|  | Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:21:0401021 от12.05.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:33 от 15.03.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:35 от 15.03.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:37 от 14.05.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:38 от 14.05.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:39 от 15.03.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:124 от 14.05.2021 г. |  |
|  | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:125 от 14.05.2021 г. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие сведения | Стр.7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исходные данные | Стр.8 |
| 3 | Описание местоположения границ территории межевания | Стр.8 |
| 4 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков | Стр.10 |
| 5 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. | Стр.18 |
| 6 | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. | Стр.20 |
| 7 | Красные линии и линии регулирования застройки | Стр.21 |
| 8 | Границы зон действия публичных сервитутов | Стр.22 |
| 9 | Показатели проектируемой территории. | Стр.23 |
| 10 | Выводы по проекту межевания территории | Стр.24 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Проект межевания  территории квартала, ограниченного ул. Карла Либкнехта, ул. Максима Горького, ул. Данилова, ул. Розы Люксембург, разработан в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании Постановления мэрии города Череповца Вологодской области от 05.04.2021 г. №1493 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и разработке проекта межевания территории». (см. Приложение).

Проект межевания территории подготовлен на основании проекта планировки территории в целях:

- установления границ территорий общего пользования;

- установления границ  зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Разработка проекта межевания велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»

(с изменениями и дополнениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 г.

№ 190-ФЗ;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ  Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура  здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения» зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 г. № 41712);

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:500 (утверждены Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 25.11.1986 г.);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП  2.07.01–89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности (с изменениями и дополнениями);

- Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

При разработке проекта межевания территории  использованы следующие исходные материалы:

- Генеральный план города Череповца, утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 09.12.2020 г. №162;

- Правила землепользования и застройки города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 09.06.2010 г. № 132 (с изменениями и дополнениями);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец», утвержденные решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 26.12.2017 г. № 231

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:21:0401021 от12.05.2021 г.

- (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:33 от 15.03.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:35 от 15.03.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:37 от 14.05.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:38 от 14.05.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:39 от 15.03.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:124 от 14.05.2021 г. (см. Приложение);

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:125 от 14.05.2021 г. (см. Приложение);

Графические материалы проекта межевания территории разработаны в масштабе 1:1000  с использованием инженерно-геодезических изысканий территории проектирования, в системе координат МСК-35, зона 2. Сведения предоставлены из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в исходных данных Управления архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца и обновлены в 2021 году.

- ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕВАНИЯ.

Проектируемая территория расположена в Индустриальном районе города Череповца Вологодской области, ограничена с севера улицей местного значения – ул. Карла Либкнехта, с востока – магистральной улицей районного значения - ул. Максима Горького, с юга – магистральной улицей районного значения – ул. Данилова, с запада улицей местного значения – ул. Розы Люксембург, в границах кадастрового квартала 35:21:0401021.

Категории земель, входящих в границы проектирования, относятся к землям населенных пунктов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры. В соответствии с  Правилами  землепользования и застройки  города Череповца территория проектирования расположена в границах территориальных зон:

-  Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»;

-  П-1  «Зона производственных объектов».

Площадь проектируемой территории  составляет 21 275 кв. м.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании проекта планировки территории и учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы, установленные для данной территории кадастрового квартала.  Проект  межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по  обоснованию этого проекта.

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих границ земельных участков, их правовой статус и корректность установленных границ.

Перечень существующих земельных участков, включаемых в проектируемую территорию, представлен в таблице 1.

Существующие земельные участки, предоставленные в собственность, аренду, пользование и прошедшие кадастровый учет

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Вид права, правообладатель | Виды разрешенного использования | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 35:21:0401021:33 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 41 | Собственность, № 35:21:0401021:33- 35/021/2018-1 от 27.07.2018 г.; Смирнов Александр Михайлович | Индивидуальный жилой дом | 756+/- 10 (уточненная площадь) |
| 2 | 35:21:0401021:35 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Розы Люксембург, д. 2,2А,2В | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | Эксплуатация жилых домов | 1550+/- 14 (уточненная площадь) |
| 3 | 35:21:0401021:37 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 13 | Собственность, № 35:21:0401021:37-35/021/2019-1 от 05.08.2019 г. Акционерное общество «Череповецкий ЛВЗ» | Эксплуатация ликеро-водочного завода | 10 363+/- 36 (уточненная площадь) |
| 4 | 35:21:0401021:38 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 13 | Собственность, № 35-35-12/113/2010-342 от 21.12.2010 г. Городской округ город Череповец Вологодской области | Эксплуатация трансформаторной подстанции | 35+/- 2 (уточненная площадь) |
| 5 | 35:21:0401021:39 | Вологодская область, г. Череповец, ул.Данилова, д. 4 | Общая долевая собственность, № 35:21:0401021:39-35/021/2017-1 от 24.01.2017 г. Румов Дмитрий Ганапиевич; № 35:21:0401021:39-35/021/2017-2 от 24.01.2017 г. Румов Эдуард Ганапиевич | Индивидуальные жилые дома | 1510+/- 14 (уточненная площадь) |
| 6 | 35:21:0401021:124 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 15 | Собственность, № 35-35-12/038/2005-25 от 26.07.2005 г. ООО «Ремонт» | Эксплуатация административного здания | 740 (уточненная площадь) |
| 7 | 35:21:0401021:125 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 15 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | Земельные участки (территории) общего пользования | 328 (деклариро-ванная площадь) |

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, в целях упорядочивания границ существующих земельных участков в соответствии с красными линиями, утвержденными постановлением мэрии г. Череповца от 09.01.2014 №5, а также в соответствии с красными линиями, устанавливаемыми (изменяемыми) проектом внесения изменений в проект планировки территории.

Проектом межевания предусматривается:

- образование 2 (двух) земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- образование 2 (двух) земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0401021:35, 35:21:0401021:37 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Образование :ЗУ3 путем перераспределения осуществляется в целях исключения межполосицы между территорией общего пользования, ограниченной красной линией и земельным участком, находящимся в частной собственности;

- уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:125.

Границы образуемых земельных участков установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере градостроительной деятельности, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны. Согласно требованиям ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, площадь и границы земельных участков определяются градостроительными регламентами, установленными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица2

| Условный номер земельного участка | Статус земельного участка | Площадь земельного участка | Территориальная зона | Территориальная зона и ее назначение | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :ЗУ1 | Образуемый | 6 467 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |
| :ЗУ2 | Образуемый | 64 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
| :ЗУ3 | Образуемый | 10 383 | П-1 | Зона производственных объектов | Эксплуатация ликеро-водочного завода |
| :125 | Уточняемый | 131 | П-1 | Зона производственных объектов | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) Улично- дорожная сеть (код 12.0.1) |
| :ЗУ4 | Образуемый | 1 031 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |

Проектом межевания территории  предусматривается смена вида разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:39 с «Индивидуальные жилые дома» на «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельный участков, координаты поворотных точек образуемых земельных участков в МСК-35  зона 2

Таблица 3

| Условный номер земельного участка | :ЗУ1 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка | 6 467 кв. м |
| Территориальная зона и ее назначение | Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами) |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |
| Возможный способ образования земельного участка | образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, МСК – 35 зона 2 |
|  | X | Y |
| н1 | 341861.94 | 2213803.91 |
| н2 | 341852.56 | 2213842.52 |
| 1 | 341851.91 | 2213842.36 |
| 7 | 341837.36 | 2213838.22 |
| 6 | 341833.90 | 2213837.24 |
| н3 | 341828.68 | 2213854.16 |
| н4 | 341764.12 | 2213838.15 |
| н5 | 341766.52 | 2213828.43 |
| н6 | 341768.45 | 2213820.67 |
| н7 | 341760.69 | 2213818.74 |
| н8 | 341741.20 | 2213813.92 |
| 22 | 341740.01 | 2213810.31 |
| 21 | 341722.58 | 2213806.21 |
| 20 | 341726.71 | 2213771.24 |
| н9 | 341726.91 | 2213770.43 |
| н10 | 341772.30 | 2213781.69 |
| н11 | 341815.48 | 2213792.39 |
| н1 | 341861.94 | 2213803.91 |

Сведения об образовании земельного участка 35:21:0401021:35:ЗУ1 путем перераспределения

Таблица 4

| № п/п | Источник образования | Сведения о частях земельных участков (территориях), включаемых в состав образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь | Обозначение | Площадь (Р), кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 35:21:0401021:35 | 1 550 | :35/п1 | 1 462 |
| 2 | 35:21:0401021 |  | :Т/п1 | 5 005 |

Таблица 5

| Условный номер земельного участка | :ЗУ2 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка | 64 кв. м |
| Территориальная зона и ее назначение | Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами) |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
| Возможный способ образования земельного участка | образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, МСК-35 зона 2 |
|  | X | Y |
| н6 | 341768.45 | 2213820.67 |
| н5 | 341766.52 | 2213828.43 |
| н12 | 341758.74 | 2213826.49 |
| н7 | 341760.69 | 2213818.74 |
| н6 | 341768.45 | 2213820.67 |

Таблица 6

| Условный номер земельного участка | :ЗУ3 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка | 10 383 кв. м |
| Территориальная зона и ее назначение | П-1 (Зона производственных объектов) |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Эксплуатация ликеро-водочного завода |
| Возможный способ образования земельного участка | образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:37 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, МСК-35 зона 2 |
|  | X | Y |
| 3(1) | 341839.18 | 2213880.11 |
| 2(1) | 341835.97 | 2213891.53 |
| 43(1) | 341824.07 | 2213891.08 |
| 44(1) | 341822.42 | 2213896.62 |
| 45(1) | 341819.82 | 2213898.25 |
| 46(1) | 341819.18 | 2213900.71 |
| 47(1) | 341815.27 | 2213916.69 |
| 1(1) | 341814.10 | 2213918.48 |
| 2(1) | 341810.91 | 2213931.03 |
| н1(1) | 341810.73 | 2213931.75 |
| н15(1) | 341810.71 | 2213931.83 |
| н16(1) | 341743.13 | 2213916.05 |
| 6(1) | 341730.83 | 2213906.38 |
| 7(1) | 341726.91 | 2213900.67 |
| 8(1) | 341713.90 | 2213875.29 |
| н17(1) | 341692.83 | 2213831.22 |
| 15(1) | 341693.73 | 2213824.04 |
| 16(1) | 341694.41 | 2213818.41 |
| н18(1) | 341707.63 | 2213765.65 |
| н9(1) | 341726.91 | 2213770.43 |
| 20(1) | 341726.71 | 2213771.24 |
| 21(1) | 341722.58 | 2213806.21 |
| 22(1) | 341740.01 | 2213810.31 |
| н8(1) | 341741.20 | 2213813.92 |
| 23(1) | 341741.92 | 2213816.10 |
| 24(1) | 341746.42 | 2213819.19 |
| 25(1) | 341752.83 | 2213820.76 |
| 26(1) | 341751.26 | 2213826.02 |
| 27(1) | 341744.47 | 2213842.50 |
| 28(1) | 341754.35 | 2213849.42 |
| 29(1) | 341760.70 | 2213850.12 |
| 30(1) | 341765.98 | 2213846.69 |
| 31(1) | 341785.51 | 2213845.43 |
| 32(1) | 341796.53 | 2213848.26 |
| 33(1) | 341799.26 | 2213852.27 |
| 34(1) | 341803.79 | 2213858.92 |
| 35(1) | 341807.58 | 2213863.28 |
| 36(1) | 341811.54 | 2213866.72 |
| 37(1) | 341816.91 | 2213869.07 |
| 38(1) | 341822.72 | 2213870.82 |
| 5(1) | 341823.41 | 2213871.27 |
| 4(1) | 341833.40 | 2213877.94 |
| 3(1) | 341839.18 | 2213880.11 |
| 3752(2) | 341732.75 | 2213893.10 |
| 3753(2) | 341735.90 | 2213898.34 |
| 3754(2) | 341730.91 | 2213901.25 |
| 3751(2) | 341727.78 | 2213896.02 |
| 3752(2) | 341732.75 | 2213893.10 |

Сведения об образовании земельного участка 35:21:0401021:37:ЗУ3 путем перераспределения

Таблица 7

| № п/п | Источник образования | Сведения о частях земельных участков (территориях), включаемых в состав образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь | Обозначение | Площадь (Р), кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 35:21:0401021:37 | 10 363 | :37/п1 | 10 362 |
| 2 | 35:21:0401021 |  | :Т/п1 | 21 |

Таблица 8

| Условный номер земельного участка | :ЗУ4 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка | 1 031 кв. м |
| Территориальная зона и ее назначение | Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами) |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |
| Возможный способ образования земельного участка | образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, МСК-35 зона 2 |
|  | X | Y |
| н3 | 341828.68 | 2213854.16 |
| 5 | 341823.41 | 2213871.27 |
| 38 | 341822.72 | 2213870.82 |
| 37 | 341816.91 | 2213869.07 |
| 36 | 341811.54 | 2213866.72 |
| 35 | 341807.58 | 2213863.28 |
| 34 | 341803.79 | 2213858.92 |
| 33 | 341799.26 | 2213852.27 |
| 32 | 341796.53 | 2213848.26 |
| 31 | 341785.51 | 2213845.43 |
| 30 | 341765.98 | 2213846.69 |
| 29 | 341760.70 | 2213850.12 |
| 28 | 341754.35 | 2213849.42 |
| 27 | 341744.47 | 2213842.50 |
| 26 | 341751.26 | 2213826.02 |
| 25 | 341752.83 | 2213820.76 |
| 24 | 341746.42 | 2213819.19 |
| 23 | 341741.92 | 2213816.10 |
| н8 | 341741.20 | 2213813.92 |
| н7 | 341760.69 | 2213818.74 |
| н12 | 341758.74 | 2213826.49 |
| н5 | 341766.52 | 2213828.43 |
| н4 | 341764.12 | 2213838.15 |
| н3 | 341828.69 | 2213854.16 |

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ ИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.

Согласно п.1 ст.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Формирование земельных участков и их использование должны осуществляться с учетом планируемых территорий общего пользования.

Общая площадь земельных участков (территорий) общего пользования в границах проекта межевания составляет 1 641 кв. м

Согласно Правилам землепользования и застройки города Череповца, утвержденными Решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 г.,  вид разрешенного использования  земельного участка «Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) включает в себя содержание видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1); «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Проектом межевания территории предусматривается смена вида разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:39 с «Индивидуальные жилые дома» на «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Таблица 9

| Условный номер земельного участка | Статус земельного участка | Площадь земельного участка | Территориальная зона | Территориальная зона и ее назначение | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :125 | Уточняемый | 131 | П-1 | Зона производственных объектов | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) Улично- дорожная сеть (код 12.0.1) |
| :39 | Учтенный | 1 510 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Благоустройство территории (код 12.0.2) |

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков, которые будут отнесены к земельным участкам (территориям) общего пользования

Таблица 10

| Условный номер земельного участка | :125 |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка | 131 кв. м |
| Территориальная зона и ее назначение | П-1 (Зона производственных объектов) |
| Вид разрешенного использования земельного участка | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| Возможный способ образования земельного участка | уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:125. |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, МСК-35 зона 2 |
|  | X | Y |
| н11 | 341843.27 | 2213880.72 |
| н12 | 341829.77 | 2213936.28 |
| н13 | 341810.71 | 2213931.83 |
| 2 | 341810.91 | 2213931.03 |
| 51 | 341828.46 | 2213935.09 |
| 1 | 341839.18 | 2213892.31 |
| 2 | 341835.97 | 2213891.53 |
| 3 | 341839.18 | 2213880.11 |
| 4 | 341842.28 | 2213880.39 |
| н11 | 341843.27 | 2213880.72 |

- СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ.

Таблица 11

| Номер точки | Координаты, МСК-35 зона 2 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 341861.94 | 2213803.91 |
| 2 | 341829.77 | 2213936.28 |
| 3 | 341732.22 | 2213913.50 |
| 4 | 341667.59 | 2213778.50 |
| 5 | 341672.72 | 2213757.00 |
| 1 | 341861.94 | 2213803.91 |

- КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ.

Красные линии – линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Красные линии, поперечные профили улиц К.Либкнехта, М.Горького, Данилова, Р.Люксембург, ограничивающих квартал №12, установлены проектом красных линий г.Череповца и ранее утвержденным проектом планировки территории. Проектом внесения изменений красные линии и поперечные профили улиц К.Либкнехта, М.Горького, Данилова сохраняются. Проектом внесения изменений предлагается изменение красной линии и поперечного профиля ул.Р.Люксембург со стороны планируемой жилой застройки квартала №12 в целях оптимального размещения всех элементов благоустройства и инженерных коммуникаций.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (линии регулируемой застройки) устанавливаются в соответствии с проектом планировки территории.

Перечень координат характерных точек красных линий

Таблица 12

| Номер точки | Координаты, МСК-35 зона 2 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 341861.94 | 2213803.91 |
| 2 | 341829.77 | 2213936.28 |
| 3 | 341732.22 | 2213913.50 |
| 4 | 341667.59 | 2213778.50 |
| 5 | 341672.72 | 2213757.00 |

- ГРАНИЦЫ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Предложения по установлению публичных сервитутов являются обязательным положением проекта межевания территории.

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичный сервитут устанавливается решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения, без изъятия земельных участков.

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель.

Деятельность, для обеспечения которой устанавливается сервитут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

- размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов, государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

- проведения дренажных работ на земельном участке;

- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке  на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

- использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

- использования земельного участка в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых  технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд.

Публичный сервитут в отношении земельных участков для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ, устанавливается решениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в случаях размещения инженерных сооружений соответственно федерального, регионального или муниципального значения.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных (публичных) слушаний (п.2 ст.23 ЗК РФ).

На проектируемой территории квартала, ограниченного ул. Карла Либкнехта, ул. Максима Горького, ул. Данилова, ул. Розы Люксембург, в границах территориальных зон Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и П-1 (зона производственных объектов), на данный момент публичные сервитуты не установлены.

Для доступа на земельный участок с условным номером 35:21:0401021:ЗУ4 необходимо установить публичный сервитут в отношении земельного участка с условным номером 35:21:0401021:ЗУ1.

Утверждение проекта межевания территории, прошедшего процедуру общественных (публичных) слушаний, может являться основанием для установления публичного сервитута.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Таблица 13

| №, п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая территория | 21 275 |
| 2 | Территория в красных линиях | 21 275 |
| 3 | Образуемые и изменяемые участки, в том числе: | 19 586 |
| а) | под застройку среднеэтажными жилыми домами | 6 467 |
| б) | под объекты для предоставления коммунальных услуг | 64 |
| в) | коммунальное обслуживание | 1 031 |
| г) | под эксплуатацию ликеро-водочного завода | 10 383 |
| д) | земельные участки общего пользования | 1 641 |
| 4 | Учтенные земельные участки (без изменений) | 1531 |
| 5 | Земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности | 158 |

- ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Проект межевания территории разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, местных нормативов, с градостроительной документацией, градостроительными регламентами правил  землепользования и застройки  города Череповца.

Границы формируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости;

предусмотрена возможность установления публичного сервитута.

Результаты реализации решений по межеванию территории с установлением обоснованных и корректных границ земельных участков ориентированы на реализацию решений проекта планировки территории.

ПРИЛОЖЕНИЯ: